## Slide 1: Herramientas de georreferenciación
Cartografía Estadística
Utilizadas para preparación de material, digitalización y aplicaciones utilizadas en la actualización cartográfica
Octubre, 2021

## Slide 2
01
Conceptos Básicos
Cartografía, Sistemas de Coordenadas, SIG, Georreferenciación
02
Qgis
Uso en la preparación y digitalización
03
Map Marker
Uso en la Actualización Cartográfica
04
KoboToolbox
Uso para control de calidad de la Actualización Cartográfica

## Slide 3: Conceptos Básicos
Cartografía, Sistemas de Coordenadas, Sistemas de información Geográfica, Georreferenciación

## Slide 4: CARTOGRAFÍA
Es la ciencia y arte que se ocupa de la representación de la superficie terrestre, graficándola a una escala conveniente bajo normas técnicas, de modo que los elementos y detalles sean claros y fácilmente identificables.
01

## Slide 5: CARTOGRAFÍA
En la actualidad:
Es la ciencia que trata sobre la organización, representación, comunicación y utilización de la geoinformación de una forma que puede ser visual, numérica o tangible e incluye todos los procesos de elaboración y preparación de datos, además del estudio y utilización de los mapas u otros medios de representación (Taylor, 1991).
02

## Slide 6: MAPA
  Representación gráfica (usualmente sobre una superficie plana), de la superficie terrestre o una parte de ella con el fin de mostrar fenómenos de la naturaleza o la sociedad (Thrower, 1996).
03

## Slide 7: PLANO
04
Es la representación del terreno con gran detalle, a escala grande, generalmente desarrollados con fines específicos.

## Slide 8: ESCALA
05
Escala del Mapa | 1 cm equivale a:
1:1.000 | 10 m
1:2.000 | 20 m
1:5.000 | 50 m
1:10.000 | 100 m
1:25.000 | 250 m
1:50.000 | 500 m
1:100.000 | 1000 m (1km)
Gráfica
Numérica
Escalas
Es la relación matemática existente entre las dimensiones reales y las del dibujo, que representa la realidad

## Slide 9: ESCALA
06
ESCALA DE MAPAS
Pueden estar entre 1:50.000 y 1:25.000
ESCALA DE PLANOS
Pueden ser mayores de 1:10.000

## Slide 10: SISTEMA DE COORDENADAS
Sistema de Coordenadas Proyectadas
Sistema de Coordenadas Geográficas
Datos Proyectados
LAT-LON
X-Y
07

## Slide 11: UTM – Universal Transversa de Mercator
08
En el Ecuador se utiliza la proyección UTM (Universal Transversal Mercator)
Este sistema divide a la tierra en:
60 zonas, cada una de 6° o 667.988,00 metros aprox.

## Slide 12: SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA - SIG
09
Sistema de Información Geográfica (SIG) es un sistema de información que es utilizado para ingresar, almacenar, recuperar, manipular, analizar y obtener datos referenciados geográficamente o datos geoespaciales, a fin de brindar apoyo en la toma de decisiones sobre planificación y manejo del uso del suelo, recursos naturales, medio ambiente, transporte, instalaciones urbanas, y otros registros administrativos.
ENLACE CARTOGRAFÍA – BASE DE DATOS

## Slide 13: REPRESENTACIÓN DE ELEMENTOS
14
10
VECTOR:
POLÍGONOS
LÍNEAS
PUNTOS
RASTER:
Imágenes satelitales
Fotografías aéreas
Cartas Topográficas
Ortorrecticadas
La mayoría de los elementos que existen en la naturaleza pueden ser representados mediante formas geométricas (puntos, líneas o polígonos, esto es, vectores) o mediante celdillas con información (raster)

## Slide 14: DIGITALIZAR
11
Acción de convertir en digital información analógica.
ANALÓGICO
DIGITAL

## Slide 15: SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Esquema Básico
12

## Slide 16: GEORREFERENCIACIÓN
13
Es la técnica de posicionamiento espacial de una entidad en una localización geográfica única y bien definida en un sistema de coordenadas y datum específicos.

## Slide 17: NIVELES DE INFORMACIÓN
14
DIVISIÓN POLÍTICO
ADMINISTRATIVA
CARTOGRAFÍA CENSAL DIGITAL
OTROS
ENLACE CARTOGRAFÍA – BASE DE DATOS

## Slide 18: SISTEMA DE REFERENCIA
15
Toda la información generada por el INEC para los Censos de Población y Vivienda; se encuentra en el Sistema de Referencia WGS84

## Slide 19: Qgis
Uso en la preparación y digitalización
02

## Slide 20: QGIS
16
QGIS es un Sistema de Información Geográfica (SIG) de software libre y de código abierto para plataformas GNU/Linux, Unix, Mac OS, Microsoft Windows y Android.2, , que permite crear, editar, visualizar, analizar y publicar información geoespacial, trabaja en cualquier sistema operativo, funcionando de manera similar en todos.
Otros sistemas:
- gvSIG
- kosmo
- ArcGIS
- Idrisi
Ventajas:
Interfaz Flexible
Interoperabilidad
Conexión a base de datos
Amplio abanico de componentes

## Slide 21: CATÁLOGO DE OBJETOS
De acuerdo Catálogo Nacional de Objetos Geográficos Versión 2.0. SENPLADES, se ha elaborado el catálogo de objetos INEC, que se basa en la estandarización de las coberturas geográficas, donde se describe cada cobertura geográfica como debe estar estructurada, en nombre del cobertura, y tabla de atributos de la misma.
17

## Slide 22: PRODUCTOS-PREPARACIÓN DE MATERIAL
Ca04 – Sectores Amanzanados Ca06- Sectores Dispersos - Digitación Anverso
Previo a ajuste de Sectores, y del levantamiento de las provincias correspondientes a la zonal, se realiza la preparación de material para sectores amanzanados y dispersos.

## Slide 23: PRODUCTOS-PREPARACIÓN DE MATERIAL
19
Mapa – Sectores Dispersos Plano y Lámina – Sectores Amanzanados

## Slide 24: PRODUCTOS-DIGITALIZADO
20

## Slide 25: PRODUCTOS-DIGITALIZADO
21
Mapa – Sectores Dispersos Plano Y Lamina – Sectores Amanzanados

## Slide 26: PRODUCTOS-SQLITE (GEODATABASE)
22
Geodatabase (Sqlite) – Parroquiales Y Provinciales.

## Slide 27: PRODUCTOS – AES (ÁREAS DE EMPADRONAMIENTO)
23
Generación de Áreas de Empadronamiento: - Puerto López (Equipo de Operadores) - Posorja (Con Plataforma Sipe)

## Slide 28: ÁREAS DE EXPANSIÓN
El proceso de áreas de expansión se realizó, en primera instancia, identificando visualmente los incrementos con imagen satelital de Google.cn Satellites, se digitalizaron las manzanas de los incrementos y se presentaron en láminas preliminares identificando únicamente los incrementos.
24

## Slide 29: AREAS DE EXPANSIÓN
25
Incluyendo con imágenes sin imágenes cada una de las laminas las cuales se hizo segmentadas
En proceso de ser digitalizada.

## Slide 30
Incluyendo codificando entre las manzanas nuevas como referencia los ca04 con letras A2 según la lamina elaborada.
Se hace una referencia de las manzanas generadas con imagen y sin imagen . Permitiendo mayor insumos necesarios para el levantamiento de información necesario.

## Slide 31
Lotes vacíos

## Slide 32: IDENTIFICACIÓN DE CRECIMIENTOS
28
Crecimientos en Guayaquil
Monte Sinaí Guayaquil
090150454010
Mucho Lote 2, levantado en J34
Incremento, se levantaron en el sector 32.836 viviendas

## Slide 33: IDENTIFICACIÓN DE CRECIMIENTOS
29
Vía a la Costa Guayaquil

## Slide 34: IDENTIFICACIÓN DE CRECIMIENTOS
30
Chongón
Guayaquil
Samborondón

## Slide 35: IDENTIFICACIÓN DE CRECIMIENTOS
21
31
Daule
Creación de directorios de Urbanizaciones
Actualización, conteo de viviendas en terreno

## Slide 36: Map Marker
Uso en la Actualización Cartográfica
03

## Slide 37: MAP MARKER
Esta aplicación utiliza Google Maps y otras fuentes para permitir colocar marcadores incluso sin conexión a Internet.

## Slide 38: KoBoToolbox
Uso en el control de calidad de la Actualización Cartográfica
04

## Slide 39: KoBoToolbox
33
KoBoToolbox es un conjunto de herramientas para la recopilación de datos de campo para su uso en entornos desafiantes. Es gratuito y de código abierto.

## Slide 40: KoboToolbox
Recolectar datos con referencia geográfica
Tomar fotografías Recoger datos off-line
Sincronización inmediata o retardada Recolectar en papel y transcribir en la Web Recolectar en dispositivos móviles
Diseñar formularios propios sin necesidad de programar
34

## Slide 41
35
KoboToolbox

## Slide 42
36

## Slide 43: ANALIZAR Y ADMINISTRAR LOS DATOS
37
Reportes con gráficos y Tablas
Ver en Mapa.- includes a heatmap, clustering, other base layers, etc.
Realizar Agregaciones y resúmenes.- by gender, region or educational level
Exportar Datos .- Excel, CSV, KML, ZIP (for media) and SPSS
Acceder a funcionalidades mediante API

## Slide 44: Beneficios
38
Reducción de errores:
Inconsistencias
Digitalización
Reducción de Tiempos
Lógica de Visualización
Disponibilidad para Análisis
Respuesta inmediata

## Slide 45: Beneficios
Control de calidad
GPS, date/time, metadatos
Costos
Papel vs Dispositivos Móviles ??
Multimedia
Cámara de Fotos, Gps, Código de Barras, Audio, Video
39